## Slide 1
TrustZone
류상원

## Slide 2: 목차
1. TrustZone 배경
2. TrustZone 이란?

## Slide 3: TrustZone 배경
기존에는 신뢰할 수 없는 프로그램을 실행할 때 소프트웨어적 보안법인 샌드박싱 기법을 주로 이용.
샌드박싱은 파일이나 프로그램을 실행할 때 곧바로 시스템에 들여보내는 것이 아니라 시스템과 유사하게 만들어진 가상의 공간에서 파일이나 프로그램을 실행시킨다. 만약 악성코드가 있을 경우에는 시스템이 아닌 가상의 공간이 감염이 되어 시스템을 보호할 수 있다.
1. TrustZone 배경
2. TrustZone 이란?

## Slide 4: TrustZone 배경
하지만 샌드박싱을 감지해 일정 시간동안 실행을 중지하는 지능형 악성코드들이 나오고 Apple의 jail-breaking(탈옥)이나 Android Rooting을 통해서 운영체제 상의 관리자 권한을 획득할 수 있어서 샌드박싱같은 소프트웨어 기법들이 쉽게 뚫릴 수 있기 때문에 안전하지 않다.
1. TrustZone 배경
2. TrustZone 이란?
하드웨어적으로 보안을 하는 Arm TrustZone 방법을 사용

## Slide 5: TrustZone이란?
기존의 ARM의 CPU 모드에는 User, FIQ(Fast IRQ), IRQ(Interrupt Request), Abort, Supervisor, Undefined, System 모드가 있었다. 이러한 CPU모드에 추가적으로 ARM TrustZone에서는 모니터(monitor) 모드가 추가되었다. 모니터 모드는 world간의 전환을 위한 모드이다. 모니터 모드에서는 secure world에서 사용가능한 명령어나 메모리 영역을 접근할 수 있으므로, world간의 전환을 수행할 수 있다.
SMC(Secure Monitor call) 명령어 혹은 IRQ(Interrupt request), FIQ(Fast Interrupt request) 발생 시 모니터 모드로 진입가능. SMC명령어는 커널 모드에서만 실행가능.
1. TrustZone 배경
2. TrustZone 이란?

## Slide 6: TrustZone이란?
Arm TrustZone은 하나의 장치에서 분리된 두 개의 환경을 제공하며 보안이 필요한 정보를 격리된 환경에서 안전하게 보호하는 기술이다. TrustZone은 수행 영역이 일반 영역인 REE(Rich Execution Environment)와 보안 영역인 TEE(Trusted Execution Environment)로 나뉜다.
<TEE>
<REE>

## Slide 7: TrustZone이란?
TrustZone은 CPU, memory 등 하드웨어 기반 자원을 분리한다. TEE는 TEE와 REE의 자원 모두에 접근이 가능하고, REE는 오직 REE의 자원에만 접근이 가능하도록 제한되어 있습니다. REE에서 TEE에 접근할 때는 page fault가 발생한다.
<TEE>
<REE>

## Slide 8: TrustZone이란?
하나의 장치에서 둘 이상의 OS를 작동시키는 일반적인 가상화 기술들의 경우 두 OS가 동시에 작동하는 형태로 되어있다. Monitor Mode를 통해 스위칭 형태를 제공한다. 만약 TEE가 실행 중일 경우 REE에서는 interrupt가 발생하지 않는다. TEE에서 실행 중인 어플리케이션을 REE에 있는 어플리케이션이 방해할 수 없다.

## Slide 9: TrustZone이란?

## Slide 10: TrustZone이란?
TrustZone을 지원하는 장치는 부팅이 2회 일어난다. TEE가 먼저 부팅이 되고 TrustZone 관련 접근 권한을 설정, 부팅 완료 후 REE가 부팅된다. TEE가 먼저 부팅되는 이유는 REE의 악의적인 소프트웨어가 다른 소프트웨어에 작동하는 행위를 미리 파악하고 대비할 수 있기 때문. Secure world의 초기화가 완료되기 전까지 normal world로 전환되는 경우는 없으므로 secure world의 코드들은 안전하게 보호될 수 있다. Normal world의 운영체제가 변조되어 secure world에 대해 악의적인 동작을 시도하려면 normal world에서 SMC 명령어를 통해 secure world로 접근을 해야하는데 SMC명령어는 모니터모드의 SMC 핸들러에서 처리된다. 따라서 모니터모드에 존재하는 SMC 핸들러의 코드를 검증한다면 악성코드의 SMC명령어를 통한 공격을 방지가능.

## Slide 11: TrustZone이란?
REE와 TEE간 송/수신 및 TEE 내부에서 이루어지는 모든 송/수신은 GlobalPlatform API를 사용하는 보안 통신을 한다. 특히, REE와 TEE간 통신의 경우 REE 어플리케이션은 TEE어플리케이션 별 개발에 사용된 고유 UUID(Universally Unique Identifier)정보를 알고 있어야만 통신이 가능하다.
UUID(Universally Unique Identifier): 범용 고유 식별자

## Slide 12: TrustZone 기반 기술 적용사례
Taintdroid
삼성에서 제공하는 서비스인 Knox
2.
>

## Slide 13: TrustZone FLUID에 적용하기
IPC메시지와 운영체제를 분리시키기
2.
>

## Slide 14
감사합니다.